## Slide 1: AToMiQA
A
Tool for
Microdosimetric
Quality
Assurance
19 Novembre 2024
Anna Bianchi
INFN - LNL

## Slide 2: Stato dell’arte

## Slide 3: Microdosimetria in clinica - LET
3
62 MeV SOBP
CATANA beam line @LNS - INFN
Possibilità di riprodurre LET
When the mean number of charged particles, including delta rays originating outside the site, interacting with the volume of interest is small, the stochastic nature of the radiation interactions should be considered. Such a situation will arise when the reciprocal of the particle fluence is comparable to or larger than the cross-sectional area of the volume of interest. In mixed radiation fields the fluence of the higher LET components should be considered.
TPS con qualità di radiazione - RQ
(RBE-LET)

## Slide 4: Microdosimetria in clinica - RBE
4
RBE10 – U87 cell line
Chaudary et al., Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2014 Sep 1;90(1):27-35. doi: 10.1016/j.ijrobp.2014.05.010.
RBE = 1.1
Pihet et al., Radiat Prot Dos, Vol.31(1-4), 1990 https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.rpd.a080709
62 MeV SOBP
CATANA beam line @LNS - INFN
Possibilità di riprodurre RBE
Servono strumenti per introdurre nuova QA per la RQ

## Slide 5: Rivelatori
5
TEPCs
Alta sensibilità
Siti simulati micrometrici e sub-micrometrici
SSDs
Alta sensibilità
Alti flussi
(max ~5·106 p s-1 cm-2)
Siti simulati micrometrici e sub-micrometrici
Tessuto-Equivalenza
Tessuto-Equivalenza
Alti flussi
TEPCs
Rivelatori per QA microdosimetrica
Alta sensibilità
Siti simulati micrometrici e sub-micrometrici
Tessuto-Equivalenza
Alti flussi

## Slide 6: Mini-TEPC
6
0.8 mm3 volume
sensibile
Clinico: 108 - 109 p s-1 cm-2
Ora: 106-107 p s-1 cm-2

## Slide 7: La varianza-covarianza

## Slide 8: La tecnica della varianza-covarianza
… tecnica sviluppata negli anni ‘701
1Bengtsson LG, 1970, Assessment of dose equivalent from fluctuations of energy deposition. In: Proceedings of the Second Symposium on Microdosimetry, EUR 4452 d-f-e. HG Ebert (ed.) Euratom, Brussels
Rivelatori di riferimento: camere a ionizzazione
Non misurano spettri microdosimetrici in singolo evento
Bianchi A., Selva A., Eliasson L., Lillhök J., Rabus H., Conte V., 2024, Microdosimetry at the nanometre level with different techniques, Radiat. Phys. Chem. 221 (111778),
https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2024.111778
Multi-evento
Singolo-evento
Possiamo sfruttare la tecnica per uno strumento clinico combinato?
Misure di multi-evento ripetute ad intervalli di tempo costante con 2 rivelatori
8

## Slide 9: AToMiQA

## Slide 10: Obiettivi
Misure a correnti cliniche possibili solo in distal e fall-off
Microdosimetria a gas per correnti cliniche
3. Tecnica varianza-covarianza con un solo rivelatore alla proton terapia
Tecnica validata con camere a ionizzazione (solo valori medi)
2. TEPCs (+ singolo evento = intera info spettrale)
Tecnica varianza-covarianza con un rivelatore* con sorgente gamma
Tecnica validata per neutroni e fotoni da sorgente
1. Tecnica varianza-covarianza in adroterapia
10
*Eliasson L., et al.., 2024, Radiat Phys Chem, 221 (111779), https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2024.111779
Metodologia

## Slide 11: Deliverable
11
Prototipo di un TEPC e relativa metodologia di misura, per lo studio degli aspetti stocastici dell’interazione radiazione-materia in adroterapia (ai flussi clinici)
Multi-evento (PA in corrente e integratore a tempi variabili)
Singolo-evento
(PA in carica)
Impatto e ricadute
Sistemi avanzati di treatment planning che tengono conto della RQ, e relative procedure di QA

## Slide 12: Work Packages
12
WP1
Rivelatori
WP2
Sviluppo elettronica
Test in campo di radiazione
Ricerca ottimizzazione condizioni di misura
Design e costruzione sulla base dei parametri ottenuti in indagine WP1

## Slide 13: Cronoprogramma 1° anno
Task 1° anno | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
WP2 – Schede su design esistente |  |  | M1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
WP1 – Sviluppo ed eventuali modifiche 2 TEPCs 4MiCA |  |  | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
WP1 – Misure in campi di radiazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M3
WP1 – Calcoli COMSOL/MC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M4
WP2 – Progetto e verifica nuova elettronica ottimizzata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M5
WP2 – Inizio studi su sistema di acquisizione digitale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M6
13
Milestones 1° anno | Data completamento
WP2 – M1: Schede su design esistente | 31.03.2025
WP1 - M2: Sviluppo 2 TEPC | 31.03.2025
WP1 - M3: Misure in campi di radiazione | 31.12.2025
WP1 - M4: Confronto con simulazioni TOPAS | 31.12.2025
WP2 - M5: Progetto e verifica nuova elettronica ottimizzata | 31.12.2025

## Slide 14: Mitigazione
2 attualmente in uso ottimizzati per misure in singolo-evento
Non senza interferenze con i progetti esistenti.
Si cercherà la strategia migliore per la riuscita di tutti i progetti (esistenti e AToMiQA)
14

## Slide 15: Cronoprogramma 2° anno
Task 2° anno | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
WP1 – Misure IC-TEPC (collaborazione Swedish Radiation Safety Authority) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M7
WP2 – Nuova elettronica e test |  |  |  |  | M8 |  |  |  |  |  |  | 
WP1 – Indagine uso di un singolo rivelatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M9
WP1 – Simulazioni MC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
WP1/2 – Resoconto sull’applicazione della varianza covarianza in adroterapia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M10
15
Milestones 2° anno | Data completamento
WP1 – M7: Misure con TEPC-IC | 31.12.2026
WP2 – M8: Nuova scheda per entrambe le modalità e test | 31.05.2026
WP1 – M9: Indagine metodologia a singolo rivelatore | 31.12.2026
WP1/2 - M10: Resoconto su indagine metodologia in adroterapia | 31.12.2026

## Slide 16: Anagrafica
16
Chart: 
| FTE
INFN-LNL | 1.15
INFN-Milano | 1.5
INFN-Roma3 | 0.5
Chart: 
| Uomini | Donne
Vendite | 1.6 | 1.7
Età media pesata con FTE: 42.4 anni
Nome | Età | Unità | FTE
Anna Bianchi* | 31 | INFN-LNL | 0.9
Valeria Conte | 60 | INFN-LNL | 0.4
Alberto Fazzi* | 67 | INFN-Milano | 0.5
Davide Bortot | 37 | INFN-Milano | 0.3
Davide Mazzucconi | 33 | INFN-Milano | 0.5
Stefano Agosteo | 62 | INFN-Milano | 0.2
Andrea Fabbri* | 42 | INFN-Roma Tre | 0.1
Lucrezia Bianchi | 26 | INFN-Roma Tre | 0.4
Totale |  |  | 3.3
* Responsabile locale

## Slide 17: Richieste finanziarie
17
Chart: Richieste 1° anno
| Missioni | Inventario | Consumo | Servizi
INFN-LNL | 4 | 17 | 6 | 5
INFN-Milano | 5 | 4.5 | 17.5
INFN-Roma Tre | 3 | 0 | 5
Chart: Richieste 2° anno
| Missioni | Inventario | Consumo | Servizi
INFN-LNL | 7 | 2 | 5
INFN-Milano | 5 | 10
INFN-Roma Tre | 3 | 0
Totale: 67k€
Totale: 32k€
DAQ digitale
Schede elettronica
HV basso rumore
Schede elettronica

## Slide 18: Giudizio panel pre-selezione
1. This is a subsequent step compared to the previous MUSICA Youth Grant project, won by the same proponent, in which the device was developed and patented.
2. Staff involvement is adequate for the planned activities, although a higher number of FTEs could accelerate the results.
18
Siti simulati micrometrici e sub-micrometrici
Alti flussi
(max 5·106 p s-1 cm-2)
Qual è il sito più significativo?
MUSICA
AToMiQA
Possiamo superare questo limite?
Ricerca
Applicazione

## Slide 19: Grazie per l’attenzione!
Anna Bianchi
anna.bianchi@lnl.infn.it
19 Novembre 2024