## Slide 1
PROGETTO - Grant Giovani CSN5 2026
Sviluppo di una diagnostica fluorescence-XAS da laboratorio per campioni realistici
Caso dimostrativo: materiali per batterie in collaborazione con ENEA
Obiettivo INFN: metodologia, strumentazione, simulazione, calibrazione e performance
EuAPS: applicazione strategica futura, non obiettivo primario
Nome e acronimo ancora da definire

## Slide 2
Problema
XAS operando e in-situ e cruciale per seguire stato di ossidazione e coordinazione locale
Il sincrotrone offre dati eccellenti ma accesso limitato e cicli di feedback lenti
La XAS da laboratorio in trasmissione richiede campioni sottili e preparati ad hoc
I campioni realistici per batterie sono spesso spessi, eterogenei e incompatibili con trasmissione ideale
La fluorescence-XAS e piu adatta a campioni realistici ma soffre di flusso, background e rate detector

## Slide 3
Domanda Scientifica e Tecnologica
Quale informazione chimica puo essere estratta con fluorescence-XAS da laboratorio su campioni realistici?
Quale risoluzione energetica, SNR e tempo di acquisizione sono necessari per distinguere stati redox?
Quanto flusso si puo accettare senza perdere risoluzione utile per XANES/EXAFS?
Come devono essere co-ottimizzati sorgente, cristallo, slit, campione, SDD e background?
Quale dominio operativo rende la misura utile prima di chiedere accesso a sincrotrone?

## Slide 4
Goal Primario
Realizzare e validare una piattaforma laboratory fluorescence-XAS per campioni realistici
Dimostrare edge shift, variazioni di white line e indicatori EXAFS su materiali benchmark
Passare da reference compounds a campioni batteria statici o ex-situ
Arrivare a una dimostrazione operando-compatible se rate, stabilita e cella lo permettono
Produrre una metodologia quantitativa riutilizzabile da INFN

## Slide 5
Caso Interdisciplinare
Materiali per batterie come caso bandiera, non come unico scopo del progetto
Possibile collaborazione ENEA gia attiva per campioni, celle e competenza elettrochimica
Target preferenziali: catodi Fe/Mn/Ni-based per K-edge accessibili in laboratorio
Misure su reference compounds, materiali in stati di carica diversi e campioni realistici
Output: stato di ossidazione, cambiamenti locali, degrado e reversibilita redox

## Slide 6
Novelty
Non e nuova la XAS da laboratorio in generale
La novita e la validazione quantitativa della fluorescence-XAS su campioni realistici di batterie
Il progetto affronta insieme flusso, risoluzione, background, rate SDD e geometria del campione
Il risultato non e un componente singolo ma un dominio operativo misurato e predetto
La piattaforma sara progettata per essere aperta, modulare e trasferibile a sorgenti INFN

## Slide 7
Stato dell Arte da Superare
Synchrotron operando XAS: alto livello ma accesso limitato e non adatto a screening rapido
Lab transmission XAS: efficace su campioni preparati ma debole su campioni realistici
Lab fluorescence XAS commerciale: spesso black-box e poco adattabile a setup/celle non standard
VOXES: competenza INFN su ottiche a cristallo e spettroscopia X, da estendere a fluorescence-XAS
Gap: manca una piattaforma INFN validata per fluorescence-XAS su campioni reali e operando-compatible

## Slide 8
Approccio Sperimentale
Ottica a cristallo e geometria di fluorescenza ottimizzate per il caso energetico scelto
SDD esistente, commerciale o custom solo se richiesto da rate, area, risoluzione o DAQ
Slit, collimazione e shielding progettati sul compromesso flusso-risoluzione-background
Sincronizzazione tra scansione energetica, acquisizione SDD e stato elettrochimico
Benchmark continuo tra simulazioni, reference compounds e misure reali

## Slide 9
Metriche di Successo
Risoluzione energetica sufficiente a risolvere variazioni XANES rilevanti
Sensibilita a edge shift dell ordine di circa 1 eV su sistemi redox benchmark
SNR e tempi di acquisizione compatibili con misure statiche e slow cycling
Riproducibilita della scansione e stabilita del segnale di fluorescenza
Accordo quantitativo tra simulazioni, calibrazione e spettri misurati

## Slide 10
WP1 - Simulazione e Performance Budget
Definizione dei campioni e degli edge target con ENEA
Modello di sorgente, ottica, slit, campione, detector e background
Stima di flusso utile, risoluzione, rate SDD, pile-up e SNR
Selezione della geometria e dei componenti sulla base di numeri quantitativi
Deliverable: performance budget e design requirements

## Slide 11
WP2 - Setup Fluorescence-XAS
Integrazione di cristalli, slit, motori, supporti campione e detector
Scelta SDD basata su solid angle, risoluzione, shaping time e rate capability
Sviluppo DAQ e procedure di calibrazione energetica
Test di background, stabilita meccanica e riproducibilita della scansione
Deliverable: piattaforma pronta per misure di validazione

## Slide 12
WP3 - Validazione su Reference e Campioni Statici
Misure su reference compounds Fe/Mn/Ni/Cu secondo il sistema scelto
Misure su materiali batteria ex-situ o in stati di carica controllati
Confronto con letteratura, dati ENEA e se disponibili dati da sincrotrone
Quantificazione di edge shift, white line, SNR e stabilita
Deliverable: validazione chimica e strumentale della piattaforma

## Slide 13
WP4 - Dimostrazione Operando-Compatible
Disegno o adattamento di una cella compatibile con geometria fluorescence-XAS
Misure durante condizioni elettrochimiche lente e controllate se compatibili con il rate
Fallback: serie ex-situ su stati di carica definiti da ENEA
Analisi dei limiti reali per operando continuo in laboratorio
Deliverable: dimostrazione su campione realistico e roadmap operando

## Slide 14
WP5 - EuAPS e Sorgenti Compatte
EuAPS non e il deliverable primario del progetto
Studio di trasferibilita della metodologia a sorgenti compatte e pulsate
Confronto tubo X vs EuAPS: spettro, divergenza, spot, flusso utile e struttura temporale
Definizione dei requisiti per una misura XAS a EuAPS
Pilot test solo se EuAPS raggiunge condizioni operative compatibili nei tempi del progetto

## Slide 15
Ruolo di EuAPS
Applicazione strategica futura della piattaforma sviluppata
Caso di stress-test per sorgenti non convenzionali e compatte
Motivazione per progettare setup modulare e detector/DAQ con margine di rate
Nessun hardware richiesto solo per EuAPS se non serve anche al setup principale
Valore per INFN: preparare una diagnostica spettroscopica per future sorgenti laser-plasma

## Slide 16
Richieste Economiche Possibili
SDD o modulo detector solo se necessario per fluorescence mode
Motori/stage per scansione energia e posizionamento campione-detector
Slit, collimatori, shielding e supporti meccanici modulari
Cristalli/ottiche se richiesti dagli edge selezionati
DAQ, sincronizzazione, consumabili, campioni, missioni ENEA e benchmark

## Slide 17
Rischi e Mitigazioni
Rate insufficiente per operando continuo: fallback su stati di carica ex-situ
Background troppo alto: shielding, geometria, collimazione e finestre energetiche SDD
SDD non adeguato: confronto tra detector esistente, commerciale e customizzazione mirata
Cella operando non pronta: campioni statici e controlled electrochemical states da ENEA
EuAPS non disponibile: deliverable limitato a studio di trasferibilita e requisiti

## Slide 18
Perche Ora
La domanda di diagnostiche rapide per energy materials e in crescita
INFN ha competenza su spettroscopia X, cristalli, detector e simulazioni
ENEA puo dare campioni realistici e competenza applicativa
Il progetto evita una proposta hardware-only e produce metodologia misurabile
Il risultato puo diventare piattaforma INFN per materiali, rivelatori e sorgenti compatte

## Slide 19
Take Home Message
Il progetto non compra uno spettrometro: definisce cosa puo fare davvero la fluorescence-XAS da laboratorio
Il caso batterie rende la misura necessaria, concreta e interdisciplinare
La novelty e nel dominio operativo validato: flusso, risoluzione, background, SNR e tempo
EuAPS resta una ricaduta strategica, non un rischio principale
La proposta deve essere giudicabile con metriche chiare a 12 e 24 mesi